20060.10P

Bakterienfilter-Handbrause BIOFIL

Art. 20060.10P

Ausschreibungstext

Bakterienfilter-Handbrausen BIOFIL zum Einclipsen zur einmaligen Verwendung mit Sterilmembran 0,1 μm absolut.

Hydrophile Hohlfasermembran aus Polyethylen.

Filtrationsoberfläche: 1400 cm².

Filterdurchflussleistung: 12 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlusts in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 62 Tage nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen systemischen Desinfektionen.

Sterile Bakterienfilter.

Gewicht: 120 g.

In Einzelverpackung steril, 10 Stück im Lieferumfang.